## Slide 1
Aprendizaje Continuo y Adaptación en Tiempo Real para Robots Móviles en Entornos Bancarios

## Slide 2
01 Introducción y Planteamiento del Problema
Entornos dinámicos, enfoques clásicos y necesidades.
02 Objetivos
Objetivo general y metas específicas del estudio.
03 Marco Conceptual y Estado del Arte
Algoritmo SAC, aprendizaje continuo y olvido catastrófico.
04 Metodología
Etapas, entorno de simulación, dataset, modelos DRL, entrenamiento y métricas.
05 Resultados
Curvas de aprendizaje, evaluación de métricas y ejemplos.
06 Discusión de Resultados
Análisis relevante y comparativa con el estado del arte.
07 Conclusiones
Hallazgos principales y limitaciones del estudio.
08 Trabajo Futuro
Brecha Sim-to-Real, integración visual y modelos MARL.
09 Cierre y Preguntas
Fin de la exposición y apertura al tribunal
Índice

## Slide 3
Introducción y planteamiento del problema
01 - Introducción y planteamiento del problema
Los robots de servicio en agencias bancarias deben navegar entre cajeros, ventanillas y áreas de atención en entornos dinámicos con personas en movimiento sin mapas actualizados ni intervención humana.
Discrepancia modelo–realidad
El modelo cinemático idealizado no captura derrapes, retrasos ni asimetría de ruedas.
Aprendizaje multi-objetivo desbalanceado
Tendencia a especializarse en POIs más cercanos al punto de spawn.
Integración en tiempo real con ROS 2
Latencias no deterministas (~200 ms) impiden aplicar RL diseñado para simuladores síncronos.

## Slide 4
Objetivos
02 - Objetivos
4
Objetivo General
Desarrollar un modelo de aprendizaje incremental basado en DRL para navegación autónoma de robots móviles en entorno bancario simulado, guiando usuarios a cajeros, ventanillas y atención al cliente.
OE1
Diseñar entorno de simulación en ROS 2 con espacio de estados, acciones y función de recompensa.
OE2
Determinar características del espacio de estados , el modelo de movimiento e impacto en la política aprendida.
OE3
Diseñar estrategia de aprendizaje incremental para actualización online.
OE4
Implementar agente SAC integrado con modelo de movimiento en ROS 2 / Gazebo.
OE5
Evaluar resultados en mapa simulados para verificar generalidad y adaptabilidad.

## Slide 5
Marco Conceptual y Estado del Arte
03 – Estado del arte
1997
Frontier
Exploration
(Yamauchi)
2015
DQN
(Mnih et al.)
Deep RL
2018
SAC
(Haarnoja)
Entropía máx.
2020
EWC aplicado
a robótica
(Lesort et al.)
2023
ARiADNE
Curriculum RL
(Cao et al.)

## Slide 6
Definición de etapas metodológicas
04 – Metodología
Diseño del Entorno
Gazebo + ROS 2
Estado 370-dim
4 POIs + personas
Implementación del Agente
SAC (Actor-Critic)
MotionModel + EWC
Función de Recompensa
Integración y Entrenamiento
Curriculum 4 fases
γ annealing
Replay Buffer 1M
Evaluación y Análisis
SR, SPL, CFR
IC 95% Bootstrap
20 episodios/fase

## Slide 7
Descripción del entorno implementado
04 – Metodología
Entorno Bancario
ATM 1 y ATM 2
Ventanilla
Servicio al cliente

## Slide 8
Hiperparámetros del Actor y Críticos (SAC)
Descripción de modelos
04 – Metodología
Hiperparámetro | Valor
lr (actor/critics) | 3×10⁻⁴
τ (soft update) | 0.005
batch_size | 256
buffer_size | 1,000,000
hidden_dim | 256
γ_start / γ_end | 0.9 / 0.99
γ_anneal_steps | 200,000
ALPHA_FLOOR | 0.05

## Slide 9
Descripción de modelos
04 – Metodología
Hiperparámetro | Valor
lr_motion | 1×10⁻³
hidden_dim | 128
model_update_freq | 50 pasos
n_iter por update | 3
batch_size_motion | 64
buffer_motion | 5,000
λ_EWC | 400
consolidation_threshold | 256
Hiperparámetros del MotionModel

## Slide 10
Hiperparámetros del Actor y Críticos (SAC)
Descripción de modelos
04 – Metodología
Hiperparámetro | Valor
lr (actor/critics) | 3×10⁻⁴
τ (soft update) | 0.005
batch_size | 256
buffer_size | 1,000,000
hidden_dim | 256
γ_start / γ_end | 0.9 / 0.99
γ_anneal_steps | 200,000
ALPHA_FLOOR | 0.05

## Slide 11
Hiperparámetros del Actor y Críticos (SAC)
Descripción de modelos
04 – Metodología
Hiperparámetro | Valor
lr (actor/critics) | 3×10⁻⁴
τ (soft update) | 0.005
batch_size | 256
buffer_size | 1,000,000
hidden_dim | 256
γ_start / γ_end | 0.9 / 0.99
γ_anneal_steps | 200,000
ALPHA_FLOOR | 0.05